细胞膜绿色荧光染料DiO

Cat number：KGMP003           For Research Use Only

Store at -20℃，避光

Expire date：one year

产品描述

长链二烷基羰花青化合物，特别是Dil，广泛应用于固定和非固定的组织与细胞中，进行顺行或逆行的神经示踪分析。Dil不会影响细胞的活力、生长以及基本生理特性。Dil标记运动神经元，可在培养基条件下持续跟踪长达四周，在体内长达一年。染料通过在质膜中的缓慢横向扩散均匀标记神经元，0.2~0.6mm/每天/固定标本，在活体组织里，可以达到6mm/每天。经过醛固定的组织，Dil的扩增可以持续长达1~2年。一般情况下未标记的染料不会向非标记的细胞转移，除非质膜被破坏，比如切片部位。

光谱特性

DiO, DiI, DiD, and DiR 结合磷脂双分子层的标准发射光谱图。

产品包装

| 组 份 | Cat: KG | 储存条件 |
| --- | --- | --- |
| 细胞膜绿色荧光染料DiO | 10mg | -20℃，避光 |

操作说明

制备储液

固体染料以DMF或者DMSO或乙醇溶解配制为1mM的储液。对于DiO来说，优选DMF作为溶剂。一旦制成的储液，需避光冷冻，储液形式可保存6个月。

标记悬浮细胞

1.1以无血清培养基悬浮细胞密度为1X106个/mL。

1.2 每1mL细胞悬液加入5μL细胞标记液，混匀。

1.3 37度孵育1~20分钟。不同的细胞类型所用的孵育条件不一样，可参考表格1.初始孵育时间可选择20分钟，随后再进行优化。

1.4 37度，1500rpm 5分钟离心标记悬浮液。

1.5 去上清，用37度的培养基轻轻悬浮细胞。

1.6重复两次以上的洗涤步骤。

1.7 放置10分钟后进行荧光测量。

标记贴壁细胞

2.1 培养细胞至所需的汇合度。

2.2取出爬片，吸去培养基，放到盖玻片湿盒中。

2.3 准备标记，每1mL新鲜培养基中加入5μL的标记液。

2.4 吸取100μL盖玻片周围的染色介质，轻轻铺匀，使之盖满整个爬片。

2.5 37度孵育细胞，不同的细胞类型所用的孵育条件不一样，可参考表格1.初始孵育时间可选择20分钟，随后再进行优化。

2.6 去掉染色介质，用新鲜预热的培养基孵育10分钟，再更换以新的预热的培养基孵育10分钟，重复洗涤盖玻片三次。

表1. 优化的细胞染色孵育时间

| Cell Line | Optimal incubation time |
| --- | --- |
| Jurkat | 2 minutes |
| HeLa | 8 minutes |
| P3X | 15 minutes |
| 3T3 | 15 minutes |

表 2. DiO, DiI, DiD and DiR光谱特性

| Tracer | Ex (nm) | Em (nm) | Optical Filters |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Omega | Chroma |
| DiO | 484 | 501 | XF23 | 31001 |
| DiI | 549 | 565 | XF32 | 31002 |
| DiD | 644 | 665 | XF47 | 31023 |
| DiR | 750 | 780 | XF112 | 41009 |